## Slide 1: 音声合成回路 製作手順書
最終編集日 2016/05/06
Editor : Daisuke Yamane
Director : Norio Ishikura

## Slide 2: 1. パーツのチェック
 | 部品名 | 個数
0 | 基板 | 1
1 | 抵抗 (4.7kΩ) （黄紫赤金） | 5
2 | 抵抗 (0Ω) （黒） | 3
3 | CDSセル | 1
4 | 三端子レギュレータ (TA48033S) | 1
5 | ICソケット (28pinスリム) | 1
5 | ICソケット(28pin) | 1
6 | 積層セラコン (0.1μF) | 3
7 | 3.5mmステレオミニジャック | 1
8 | USBシリアル変換モジュール(AE-FT234X) | 1
9 | 赤色LED (3mm) | 2
10 | トランジスタ (2SC1815Y) | 1
11 | ピンヘッダ (3pin) | 1
12 | コンデンサ(47μF) | 1
13 | 半固定ボリューム(2KΩ) | 1
14 | トグルスイッチ | 1
15 | マイコン(LPC1114) | 1
16 | 音声合成LSI(ATP3011) | 1
17 | ジャンパピン | 1

## Slide 3: 2. 基板の製作
①抵抗(4.7kΩ)
②抵抗(0Ω)
③CDSセル
④三端子レギュレータ
⑤ICソケット
⑥積層セラコン(0.1μF)
⑧USBシリアル変換
モジュール
⑦3.5mmステレオ
ミニジャック
⑨赤色LED
⑩トランジスタ
⑪ピンヘッダ
⑫コンデンサ（47μF）
⑬半固定ボリューム
⑭トグルスイッチ
取り付けの順番
部品点数が多いので、間違った場所に取り付けないように注意してください
三端子レギュレータ、電解コンデンサは足を曲げて倒した状態で取り付けてください。
ICソケットには向きがあるので間違えないように注意してください。
電解コンデンサやLEDやトランジスタは向きがあります。間違えないよう注意です。
USBシリアル変換モジュールは熱に弱いので注意してください。
注意点

## Slide 4
赤色LED
赤色LED
トランジスタ
ピンヘッダ
電界コンデンサ
半固定
ボリューム
トグル
スイッチ
USBシリアル変換モジュール
4.7kΩ
4.7kΩ
4.7kΩ
0Ω
0Ω
CDSセル
レギュレータ
ICソケット(28pin)
ICソケット(28pin)
積層
セラコン
積層
セラコン
ステレオミニジャック

## Slide 5: 3. 回路の配線チェック1
各基板に対して短絡チェック
  ICは取り付けずにVDDとGND間の抵抗を測定 (メイン基板は+6V-GND間の短絡チェックも行ってください)
  短絡していなければ次へ
メイン基板のI2Cバスラインのチェック
  LCP1114，LCDモジュールを取り付け電源を投入
  LCDに「Now loading.」と表示後「Init Fail」と表示されればOK
サブ基板の動作チェック
  サブ基板にPIC16F690を取り付け、メイン基板に接続後電源を投入
  LCDに「Now loading.」と表示後「Complete MODE ○○」と表示されればOK
デバックモードでの動作チェック
  メイン基板上のDIPスイッチを下図のように設定し、電源を投入
  画面上に「BT : 0000」が表示され、タクトスイッチを同時にすべて押すと「BT : 01ff」と表示されればOK
GND
VDD
GND
VDD
+6V
ON
1
2
3
4
アナログ
ジョイ
スティック

## Slide 6: 2. 基板の製作（1）
抵抗(4.7kΩ)
抵抗(0Ω)
CDSセル
三端子レギュレータ
ICソケット
積層セラコン(0.1μF)
3.5mmステレオミニジャック
取り付けの順番
部品点数が多いので、間違った場所に取り付けないように注意してください
三端子レギュレータは足を曲げて倒した状態で取り付けてください。
ICソケットには向きがあるので間違えないように注意してください。
注意点
ICソケットの向き
くぼみが目印
※図と同じ向きに設置
4.7kΩ
4.7kΩ
4.7kΩ
0Ω
0Ω
CDSセル
レギュレータ
ICソケット(28pin)
ICソケット(28pin)
積層
セラコン
積層
セラコン
ステレオミニジャック

## Slide 7: 3. 基板の製作（2）
電解コンデンサやLEDやトランジスタは向きがあります。間違えないよう注意です。
電解コンデンサは足を曲げて倒した状態で取り付けてください。
USBシリアル変換モジュールは熱に弱いので注意してください。
注意点
電解コンデンサの極性
＋極
足が長い
極性を示すマーク
－極
※過熱による破損注意
LEDの極性
アノード(＋)
カソード(－)
少し欠けている
足が長い
トランジスタのピン配置
E: エミッタ
C: コレクタ
B: ベース
C
E
B
※過熱による破損注意
top view
赤色LED
半固定ボリューム
USBシリアル変換
モジュール
トランジスタ
ピンヘッダ
コンデンサ(47μF)
トグルスイッチ
取り付けの順番
赤色LED
赤色LED
トランジスタ
ピンヘッダ
電界コンデンサ
半固定
ボリューム
トグル
スイッチ
USBシリアル変換モジュール

## Slide 8
LEDの極性
アノード(＋)
カソード(－)
少し欠けている
足が長い
トランジスタのピン配置
E: エミッタ
C: コレクタ
B: ベース
C
E
B
※過熱による破損注意
top view
ICソケットの向き
くぼみが目印
※図と同じ向きに設置
電解コンデンサの極性
＋極
足が長い
極性を示すマーク
－極
※過熱による破損注意

## Slide 9: 4. 赤外線コントローラの機能
コントローラの各部説明
LCDキャラクタディスプレイ
(ディスプレイ)
アナログスティック
タクトスイッチ
電源スイッチ
DIPスイッチ
コントローラの仕様
コントローラには3つの機能が搭載されています。
トランスミットモード
レシーバモード
フライトモード
・タクトスイッチに対応するコントローラに記憶させた赤外信号を赤外線LEDを使って送信します。
・レシーバモードと合わせて使うことにより好きなリモコンの赤外信号を送信することが出来ます。
・コントローラに赤外信号を記憶させることが可能です。
・最大で9個の信号を記憶させることが出来ます。
・リモコン等の赤外線信号送信機が別途必要になります。
・赤外線信号を利用してミニヘリコプターを操縦することが可能です。
・同時に3機まで飛行可能です。

## Slide 10
コントローラの使い方
ON
1
2
3
4
※DIPスイッチは上がONで下がOFFです。
1.モードを設定する
DIPスイッチのS3,S4を設定し、モードを切り替えてください。※必ず電源を投入する前に行ってください。
S3:OFF,S4:OFF … トランスミットモード
S3:OFF,S4:ON … レシーバモード
S3:ON ,S4:ON … フライトモード
フライトモード時は別途バンド設定(S1,S2)が必要です。バンド設定により、三機同時飛行が可能です。
S1:OFF,S2:ON … バンド1
S1:ON ,S2:OFF … バンド2
S1:ON ,S2:ON … バンド3
2.電源を投入する
電源導入後はモードにより操作方法が異なります。
トランスミットモード → 9ページ中段へ
レシーバモード → 9ページ下段へ
フライトモード → 10ページへ
トランスミットモード
ON
1
2
3
4
トランスミットモードでは、事前にコントローラに記憶させた赤外線信号を送信することが出来ます。タクトスイッチを押すと、そのボタンに対応した赤外信号が送信されます。
レシーバモード
レシーバモードでは、コントローラに赤外線信号を記憶させることが出来ます。